## Slide 1: 臺中科技大學 無人車揀貨系統 教育訓練
工業技術研究院
黃婉茹

## Slide 2: Outline
AGV 外觀簡介
AGV 內部簡介
貨架介紹
程式執行與網路界接
操作畫面介紹

## Slide 3: 1.AGV 外觀簡介

## Slide 4: AGV硬體操作按鈕說明
急停按鈕：按下後AGV會立刻停止，順時針轉半圈即可解開。
連續取像按鈕：連續讀取條碼
開關機按鈕：按下後等待約3-5分鐘，待AGV亮紅燈，即開機完成。
圓盤控制按鈕：
操控圓盤頂升與下降
手動充電

## Slide 5: AGV車身之燈號說明
燈號 | 內容簡述
白 | 充電中
紫 | 安全雷射
黃 | 緊急停止按紐
紅+白 | 車底沒有二維碼
紅+黃 | 低電量警告
紅 | Servo OFF
綠 | Servo ON
青藍 | 移動中
藍+黃 | 未知錯誤(待開發)

## Slide 6: AGV復歸
按下急停按鈕，再順時針轉半圈解開
按下連續取像按鈕 (紅白燈閃爍)
將AGV推到有條碼的位置
AGV拍到條碼後(綠燈)
進行自動校正位置(藍燈)
AGV復歸完成後(綠燈)，即可接收指令作業。

## Slide 7: 2.AGV內部簡介

## Slide 8: AGV內部結構介紹

## Slide 9
保險絲
IMU

## Slide 10: 3.貨架介紹

## Slide 11
零散貨式料架
籠車式料架
棧板式料架

## Slide 12: 4.程式執行與網路界接

## Slide 13: AGV連線
確認AGV之AP是否有開機
Wi-Fi 選擇「CAR-AP」連線，密碼11111111
開啟「 TwinCAT System Manager 」連線
開啟「 RobotControlSystem.exe 」程式

## Slide 14: TwinCAT連線步驟
Choose Target…
Search (Ethernet)…
Broadcast Search
AGV1 AGV2 AGV3
IP Address
Add Route
Password->1
OK
Close

## Slide 15: 5.操作畫面介紹

## Slide 16: 車輛狀態管理系統

## Slide 17: AGV手動操作系統

## Slide 18: 訂單管理系統

## Slide 19: 路徑規劃